## Slide 1
Переключатели берем из вкладки Switches – High Low Switch
Инвертор берем из вкладки Gates – Inverter
JK-микросхему берем из вкладки Flip-flops – JK FlipFlop
Индикаторы берем из вкладки Meters – Logic Indicator
Построим D-триггер на JK-микросхеме

## Slide 2
Получили схему D-триггера на JK-микросхеме

## Slide 3
Проверим его работу

## Slide 4
На спаде сигнала С, триггер поменял свое состояние на 1
Соединим 4 D-триггера последовательно, получим схему регистра сдвига

## Slide 5
Подключим выходы триггеров ко входам других

## Slide 7
Дополним схему устройством которое преобразует двоичный код в десятичный и отображает его
Дешифратор берем из вкладки Logic ICs – Decoders
Семисегментный индикатор берем из вкладки Meters – 7 Segment Display

## Slide 8
Получили модель регистра сдвига на D-триггерах
Проверим ее работу

## Slide 11
SW5
2 раза переключим SW5,осуществим спад сигнала

## Slide 12
0
Записался 0 2-его разряда кода в первый регистр
Произошел сдвиг 1-ого разряда во 2-ой триггер
Перевести ключи
2 раза переключим SW5,осуществим спад сигнала

## Slide 13
Продолжим подавать код 1001
Переведем ключи
Установим ключ в положение 0
Записался 0 3-его разряда кода в первый регистр
Произошел сдвиг 2-ого разряда во 2-ой триггер
Произошел сдвиг 1-ого разряда во 3-ой триггер
2 раза переключим SW5,осуществим спад сигнала

## Slide 14
Продолжим подавать код 1001
Переведем ключи
Записалась 1 4-его разряда кода в первый регистр
Произошел сдвиг 1-ого разряда во 4-ой триггер

## Slide 15
1001

## Slide 17
Регистр готов к записи нового кода